## Slide 1: Lab ORG
Alexandre Delbem
Vanderlei Bonato
Eduardo Simões
Processador ICMC

## Slide 2: Arquitetura
ULA
MEMÓRIA
M1
MAR
PC
SP
MC
IR
M2
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
FR
“0001”
TECLADO
VIDEO
X
CHAR
M3
M4
M5
M6
Mem
auxFR

## Slide 3: Conjunto de registradores do uPICMC
Nome | Qtde | Finalidade
Rn | 0-7 | Registradores de propósito geral
FR | 1 | Flag Register
SP | 1 | Ponteiro da pilha
PC | 1 | Contador de programa
IR (interno) | 1 | Registrador de instruções
MAR (interno) | 1 | Registrador de endereço de memória

## Slide 4: Formato de Instrução
Manipulação de Dados
  op = opcode
  rx, ry, rz: registradores
  c: uso do bit de carry
    Direto:
    Imediato:
    Indexado
    Registrador
op | rx | 
Endereço |  | 
6 bits
3 bits
7 bits
op | rx | ry | 
6 bits
3 bits
3 bits
4 bits
op | rx | 
Número |  | 
6 bits
3 bits
7 bits

## Slide 5: Instruções de manipulação de dados
Direto
STORE END RX MEM(END) <- RX 110001 | RX | xxx | xxx | x
END
LOAD RX END RX <- MEM(END) 110000 | RX | xxx | xxx | x
END
Indexado
STOREI RX RY MEM(RX) <- RY 111101 | RX | RY | xxx | x
LOADI RX RY RX <- MEM(RY) 111100 | RX | RY | xxx | x
Imediato
LOADN RX #NR RX <- NR 111000 | RX | xxx | xxx | x
NR
Movimentação
MOV RX RY RX <- RY 111100 | RX | RY | xx | x0
MOV RX SP RX <- SP 111100 | RX | xxx | xx | 01
MOV SP RX SP <- RX 111100 | RX | xxx | xx | 11

## Slide 6: Formato de Instrução
Instruções Lógicas e Aritméticas
  op = opcode
  rx, ry, rz: registradores
  c: uso do bit de carry
op | rx | ry | rz | c
6 bits
3 bits
3 bits
3 bits
1 bit

## Slide 7: Instruções aritméticas
ADD RX RY RZ RX<-RY+RZ 100000 | RX | RY | RZ | 0
ADDC RX RY RZ RX<-RY+RZ+C 100000 | RX | RY | RZ | 1
SUB RX RY RZ RX<-RY-RZ 100001 | RX | RY | RZ | 0
SUBC RX RY RZ RX<-RY-RZ+C 100001 | RX | RY | RZ | 1
MULT RX RY RZ RX<-RY*RZ 100010 | RX | RY | RZ | 0
MULTC RX RY RZ RX<-RY*RZ+C 100010 | RX | RY | RZ | 1
DIV RX RY RZ RX<-RY/RZ 100011 | RX | RY | RZ | 0
DIVC RX RY RZ RX<-RY/RZ+C 100011 | RX | RY | RZ | 1
INC RX RX++ 100100 | RX | 0 |xxx|xxx |
DEC RX RX-- 100100 | RX | 1 |xxx|xxx |
MOD RX RY RZ RX<-RY MOD RZ 100101 | RX | RY | RZ | x

## Slide 8: Instruções lógicas
AND RX RY RZ RX<-RY AND RZ 010010 | RX | RY | RZ | x
OR RX RY RZ RX<-RY OR RZ 010011 | RX | RY | RZ | x
XOR RX RY RZ RX<-RY XOR RZ 010100 | RX | RY | RZ | x
NOT RX RY RX<-NOT(RY) 010101 | RX | RY | xxx | x
ROTL RX,n ROTATE TO LEFT 010000 | RX | 10x | nnn | n
ROTR RX,n ROTATE TO RIGHT 010000 | RX | 11x | nnn | n
SHIFTL0 RX,n SHIFT TO LEFT (FILL 0) 010000 | RX | 000 | nnn | n
SHIFTL1 RX,n SHIFT TO LEFT (FILL 1) 010000 | RX | 001 | nnn | n
SHIFTR0 RX,n SHIFT TO RIGHT (FILL 0) 010000 | RX | 010 | nnn | n
SHIFTR1 RX,n SHIFT TO RIGHT (FILL 1) 010000 | RX | 011 | nnn | n
CMP RX RY FR<-COND 000101 | RX | RY | xxx | x

## Slide 9: Formato de Instrução
Instruções de entrada e saída
  Input
  Output
op | rx | 
6 bits
3 bits
7 bits
op | rx | ry | 
6 bits
3 bits
3 bits
4 bits

## Slide 10: Instruções de entrada e saída
INCHAR RX RX<-”00000000”&key 110101 | RX | xxx | xxx | x
OUTCHAR RX RY VIDEO(RY)<-CHAR(RX) 110010| RX | RY | xxx | x

## Slide 11: Formato de Instrução
Controle de desvio
op | cond | 
Endereço |  | 
6 bits
4 bits
6 bits

## Slide 12: Instruções de salto (todas com END)
Salto se condição verdadeira para o END
JMP END PC<-END unconditional 000010 | 0000 | x | xxxxx
END
JEQ END PC<-END EQual 000010 | 0001 | x | xxxxx
JNE END PC<- END NotEqual 000010 | 0010 | x | xxxxx
JZ END PC<- END Zero 000010 | 0011 | x | xxxxx
JNZ END PC<- END NotZero 000010 | 0100 | x | xxxxx
JC END PC<- END Carry 000010 | 0101| x | xxxxx
JNC END PC<- END NotCarry 000010 | 0110 | x | xxxxx
JGR END PC<- END GReater 000010 | 0111 | x | xxxxx
JLE END PC<- END LEsser 000010 | 1000 | x | xxxxx
JEG END PC<- END EqualorGreater 000010 | 1001 | x | xxxxx
JEL END PC<- END EqualorLesser 000010 | 1010 | x | xxxxx
JOV END PC<- END Overflow (ULA) 000010 | 1011 | x | xxxxx
JNOV END PC<- END NotOverflow 000010 | 1100 | x | xxxxx
JN END PC<-END Negative (ULA) 000010 | 1101 | x | xxxxx
JDZ END PC<-END DivbyZero 000010 | 1110 | x | xxxxx

## Slide 13: Instruções de chamada (todas com END)
Chama procedimento se condição verdadeira
CALL END MEM(SP)<-PC Unconditional 000011 | 0000 | x | xxxxx
PC<-END END
SP--
CEQ END idem EQual 000011 | 0001 | x | xxxxx
CNE END idem NotEqual 000011 | 0010 | x | xxxxx
CZ END idem Zero 000011 | 0011 | x | xxxxx
CNZ END idem NotZero 000011 | 0100 | x | xxxxx
CC END idem Carry 000011 | 0101| x | xxxxx
CNC END idem NotCarry 000011 | 0110 | x | xxxxx
CGR END idem GReater 000011 | 0111 | x | xxxxx
CLE END idem LEsser 000011 | 1000 | x | xxxxx
CEG END idem EqualorGreater 000011 | 1001 | x | xxxxx
CEL END idem EqualorLesser 000011 | 1010 | x | xxxxx
COV END idem Overflow (ULA) 000011 | 1011 | x | xxxxx
CNOV END idem NotOverflow 000011 | 1100 | x | xxxxx
CN END idem Negative (ULA) 000011 | 1101 | x | xxxxx
CDZ END idem DivbyZero 000011 | 1110 | x | xxxxx

## Slide 14: Instrução de retorno
RTS SP++ 000100 | xxxx | x | xxxxx
PC<=MEM(SP)
PC++
Obs.: - Não esquecer de incrementar o PC pois foi guardado na pilha ainda apontando para o END no CALL.

## Slide 15: Formato de Instrução
Pilha
op | RX | Rx/FR | 
6 bits
3 bits
1 bit
6 bit

## Slide 16: Instruções de pilha
PUSH RX MEM(SP) <- RX 000101 | RX | 0 | xxxxxx
SP--
PUSH FR MEM(SP) <- FR 000101 | xxx | 1 | xxxxxx
SP--
POP RX SP++ 000110 | RX | 0 | xxxxxx
MEM(SP) -> RX
POP FR SP++ 000110 | xxx | 1 | xxxxxx
MEM(SP) -> FR

## Slide 17: Formato de Instrução
Controle
op | set/clear | 
6 bits
1 bit
9 bits

## Slide 18: Instruções de controle
CLEARC C<-0 001000 | 0 | xxxxxxxxx
SETC C<-1 001000 | 1 | xxxxxxxxx
HALT STOP EXECUTION 001111 | x | xxxxxxxxx
NOOP NO OPERATION 000000 | x | xxxxxxxxx
BREAKP Insert Break Point 001110 | x | xxxxxxxxx

## Slide 19: Instruções para arrumar no montador

## Slide 20: Instruções para arrumar na CPU

## Slide 21: Instruções para arrumar no simulador
MOV RX SP
MOV SP RX
HOME
Shift -> rx ry!!
Push FR -> temp = 0;
Gecth -> Limpa o buffer
Outchar -> Cor trocada
Checar POW